## Slide 1
Das Wasserrad und was daraus wurde.

## Slide 2
Wasserschöpfräder
Wassermühlen
Daumenwelle
Wasserturbinen
Wasserkraftwerke
Wasserräder heute

## Slide 3
1. Wasserschöpfräder
Die ersten Wasserräder wurden dazu verwendet, Wasser aus einem Fluss zu schöpfen. Man vermutet, dass die ersten Wasserschöpfräder vor über 3000 Jahren in Kleinasien, im Gebiet der beiden Flüsse Euphrat und Tigris, und in China und Indien gebaut wurden. Sie wurden dazu verwendet, mit Flusswasser Felder zu bewässern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hama_%28Syrien%29#/media/File:Wasserrad_Hama.jpg
https://www.holidaycheck.ch/m/wasserschoepfrad/200918cf-c310-3773-95e2-b54cbf97901b

## Slide 4
2. Wassermühlen
Vor ungefähr 2300 Jahren begann man, die Wasserkraft dafür zu nutzen, ein Mahlwerk anzutreiben. Diese wurden im ganzen Mittelmeerraum, aber auch in China verwendet, um Korn zu mahlen. Dabei gab es unter- schiedliche Bauarten, zum Beispiel:
Quelle: Prof. Dr.-Ing. Mathias Döring Quelle: Prof. Dr.-Ing. Mathias Döring
Orientalische Schussrinnen-Mühle Schussrinnen-Mühle bei Çevlik (Türkei)
Notes: Bei der Schussrinnen-Mühle läuft das Wasser über eine Rinne auf eine verengte Stelle, eine Art Düse und dann auf das Rad. Diese Art von Antrieb ist ein früher Vorläufer einer Pelton-Turbine.

## Slide 5
Ein weiteres Beispiel einer alten Bauart der Mühle siehst du unten. Diese Art besitzt einen steilen, bis zu zehn Meter hohen Druckschacht, durch den das Wasser auf das Rad geleitet wird.
Quelle: Prof. Dr.-Ing. Mathias Döring https://de.wikipedia.org/wiki/Horizontalrad-Wassermühle
Aruba-Mühle Aruba-Mühle auf Kreta (Griechenland)
Notes: Aruba bedeutet auf Hebräisch Schornstein oder Schacht. Dieser Typ zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er mit einer geringen Menge an Wasser betriebsfähig ist. Als Ausgleich dafür ist die Geschwindigkeit des Wassers durch die grosse Fallhöhe grösser.

## Slide 6
3. Daumenwelle
Mit der Erfindung der Daumenwelle vor ungefähr 1300 Jahren gelang es, die Drehbewegung eines Wasserrads in eine Hin- und Herbewegung umzuwandeln. Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten ergaben sich daraus. Im 19. Jahrhundert gab es um die 6000 Wasserräder in der Schweiz. Mit ihnen wurde nicht nur Korn gemahlen, sondern auch Öl gepresst, Werkzeuge geschliffen, Stämme zu Brettern gesägt, Stoffe gewoben und vieles mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserrad#.2Fmedia.2FFile:R.C3.B6mische_S.C3.A4gem.C3.BChle.svg

## Slide 7
4. Wasserturbinen
Der nächste Entwicklungsschritt war die Erfindung der Wasserturbine Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Mit ihr gelang es, eine grössere Wassermenge zu nutzen und so die Leistung im Vergleich mit einem herkömmlichen Wasserrad deutlich zu erhöhen. Beispiel dafür sind die Francis-Turbine, die Kaplan-Turbine oder die Pelton-Turbine (siehe Bilder unten). Weiterentwickelte Formen davon werden bis heute in Wasserkraftwerken verwendet.
https://www.vde.com/de/fg/ETG/Arbeitsgebiete/V1/Aktuelles/Oeffentlich/Seiten/Wasserkraft.aspx http://www.hydrolink.cz/en/pelton-turbines
Notes: Eine gute Erklärung zur Francis-Turbine und zur Pelton-Turbine findet man bei:
https://www.youtube.com/watch?v=I1qkVlIEtVQ und https://www.youtube.com/watch?v=YjZmWXbIncQ
(Stand April 2015)

## Slide 8
5. Wasserkraftwerke
In der Schweiz gibt es heute ungefähr 200 grössere Wasserkraftanlagen.
http://www.ausflugsziele.ch/ausflug-3/grande-dixence-staumauer-der-rekorde
http://www.energiestiftung.ch/energiethemen/erneuerbareenergien/wasser/#wasserkraftwerke_schweiz-2012
Notes: Das Bild links zeigt die Grande Dixence-Staumauer. Mit einer Höhe von 285 Metern ist sie die grösste Staumauer in Europa.
Im Bild rechts sind die Wasserkraftwerke der Schweiz eingezeichnet. Es soll nur im Grossen darstellen, wo sich diese Kraftwerke haupsächlich befinden.

## Slide 9
Die Wasserkraftwerke deckten 2013 ungefähr 58% des schweizerischen Strombedarfs. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung der Schweiz und sind mit Abstand der grösste Lieferant von erneuerbarer Energie.
Quelle: Gesamtenergiestatistik BFE; August 2014
Stromproduktion 2013 | Anteil | zu Vorjahr
Wasserkraft | 57,9 % | − 0,8 %
Kernkraft | 36,5 % | + 2,2 %
Thermische Kraftwerke | 3,9 % | − 6,0 %
Photovoltaikanlagen | 0,8 % | + 70,0 %
Bio-, Klär- und Deponiegas | 0,4 % | + 8,4 %
Holz- und Spezialfeuerungen | 0,4 % | + 11,0 %
Windanlagen | 0,1 % | + 2,3 %
Total | 100 % | (+ 0,4 %)
Notes: Die Spalte «zu Vorjahr» bedeutet: Um wie viel Prozent hat sich die Produktion von Strom aus beispielsweise Wasserkraft verändert. Das Plus beim Total von 0,4 % heisst dementsprechend: Die Stromproduktion hat sich in der Schweiz insgesamt um 0,4 % erhöht.

## Slide 10
6. Wasserräder heute